食堂自动打汤机说明书

目录

一、产品概述

（一）、产品外形结构

（二）、产品适用范围

（三）、产品优点

（四）、使用环境条件要求

（五）、产品规格与技术参数

二、安装说明

（一）、安装要求

（二）、安装步骤说明

三、控制与按键说明

（一）、按键功能说明

（二）、显示与设定说明

四、设定方法

五、操作说明

（一）、使用操作步骤

（二）、清洗方法

六、使用注意事项

七、备件清单

八、售后服务电话

前 言

尊敬的客户，您好！感谢您使用隆亿通食堂打汤机。在安装和使用前，请您一定要仔细阅读并妥善保管好本说明书，这对您今后正确的使用设备非常重要，能为您节约使用成本，延长设备的使用寿命。

- 产品概述

（一）、产品外形结构（见图）：如本图片与实际产品不符，不会影响您的使用。

1、机头部分，内部主要是电控器件、外面安装操控按键和显示屏。

2、操控键与显示屏，位于机头壳外面，有单双面之分，单面是出汤键与设备维

护按键集中在一个面，双面是食客打汤在前面，设备维护在后面。

3、出汤喷头，位于显示屏壳体下面，出汤用。

4、废水槽，位于喷头正下方，上有废水槽盖，盖上用于放置接汤容器。

5、电控箱，位于设备下方前面，内有电热装置、电机、输汤泵及管道。

6、保温箱，位于设备下方，内有汤槽及加热保温水槽。

- 进水口、排污口、排气口、排水阀。

（二）、适用范围：学校、医院、工厂、军队、机关等企事业单位食堂，以及所有团餐模式的餐饮行业。

（三）、产品优点：

1、减少用人成本，提高效率，单机每小时可出汤1200份；

2、实现了含有较大不规则颗粒（直径小于10毫米）汤品出汤的自动化；

3、助力团餐模式餐饮企业运营的标准化、智能化、效率最大化。

（四）、产品规格型号与技术参数

| 设 备 规 格 | 单槽单面 （标型） | 单槽双面 （标型） | 双槽单面 （大型） | 双槽双面 （大型） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 品 型 号 | DTJ04-1S80R | DTJ04-2S80R | DTJ04-1S130R | DTJ04-2S130R |
| 外 观 尺 寸 | 750×750×1430 | 750×750×1430 | 950×750×1430 | 950×750×1430 |
| 装机功率 | 4KW/220V | 4KW/220V | 4KW/220V | 4KW/220V |
| 汤槽容量 | 80L | 80L | 65×2=130L | 65×2=130L |
| 出汤速度 | 90毫升/秒钟 | 90毫升/秒钟 | 90毫升/秒钟 | 90毫升/秒钟 |
| 出汤份数 | 1500份/小时 （320份/单机） | 1500份/小时 （320份/单机） | 1500份/小时 （500份/单机） | 1500份/小时 （500份/单机） |
| 出汤温度 | 65℃-70℃ | 65℃-70℃ | 65℃-70℃ | 65℃-70℃ |
| 设备净重 | 70kg | 70kg | 85kg | 85kg |
| 备注：1.单份定量出汤数据可调，可校准； 2.汤槽有自动加热保温功能，温度可调； 3.汤槽有搅拌功能，保证汤品均匀打出；4.设备有缺汤时加汤提示报警功能； 5.有泵和管道自动清洗功能，有汤槽清洗专用热水枪；6、设备可移动到后厨加汤、加水、清洗；也可固定安装，前厅加汤、清洗。 |

（五）、使用环境条件要求

①、使用与储存环境必须在室内，避免倒置、倒放，防潮、防淋、防碰撞；

②、使用环境温度:5---50℃、湿度≤80%；

③、水源压力:100-300KPa(自来水正常压力），水质要达到国家饮用水标准。

二、安装说明：

（一）、安装要求

1、必须由专业电工人员按说明书要求安装；

2、电源的电压、电流必须与设备所要求的一致；

3、设备前端必须安装与设备功率相匹配的漏电保护器；

4、用与设备功率相匹配的国标电源16A插座；

5、水源连接管内径为15mm，进设备前要有阀门控制。

（二）、安装步骤说明

1、接电步骤：离设备两米以内有适合设备电源标准的三孔插座，将设备配备的插头安全插入即可。

2、水源连接；选择固定安装设备的，需用设备配备的专用水管直接连接水源；移动使用设备的可以免除水源链接，水箱加水可以移动到后厨加汤时同时加入。

3、 排水连接：用于设备清洗时排污用，可以有三个选项：一是可以接到设备附近的地漏；二是无地漏的场景可用浅容器接污水然后倒掉；三是设备移动至排污和用电都方便的位置清洗。

三、控制与按键说明

（一）、按键功能说明（有图片示意）

1、出汤键：食客打汤用键，点按一下设备按定量完成出汤后停止。

2、排汤清洗键：用于汤槽内剩汤的排出和清洗管道、汤泵时污水的排出，点按一下则汤泵工作，再点按一下则停止。

3、热水枪键：清洗汤槽用，按下灯亮则热水枪喷水，按出灯灭则停止。

4、清洗、出汤转换键：旋至出汤位置时，设备处于打汤工作状态，清洗功能无效；旋至清洗位置时设备处于清洗状态，出汤无效；旋至到0时，出汤、清洗均无效，设备锁死。

5、加热键：开关加热保温水箱功能键，按下灯亮开启，按出灯灭关闭。

6、搅拌键：开关汤槽搅拌功能键，按下灯亮开启，按出灯灭关闭。

7、电源键：按下灯亮开机，按出灯灭关机。

8、急停解锁键：按下所有功能键开启，按出所有功能键关闭。

9、蜂鸣器：加汤提示，报警时提示汤槽内汤少了，需要加汤。

10、显示频按键说明：设定键：长按设定键3秒钟后控制器解锁进入设定程序，进入程序后设定键为切换功能键；增加键▲与减少键▼：为设定时的数值增加与减少选择功能键。

（二）、显示与设定说明

1、数量：显示单份出汤量，单位毫升，可设定范围0—9999毫升；

2、模式：本设备约定是用于区分左右出汤头的设定模式，当比例设定为1:0时左汤泵工作出汤，当比例设定0:1时右汤泵工作出汤。此设定在设备出厂前已经完成，不可更改。

3、设定序号显示说明

①、长按设定键3秒钟后解锁进入设定程序，设定序号闪烁；设定序号选择范围1—7，设定左汤头的出汤量时选择序号1； 设定右汤头的出汤量时选择序号2；序号3和4本设备不涉及；设定出汤温度时选择序号5；校准右汤头的出汤量时选择序号显示6；校准左汤头的出汤量时选择序号7。

②、点按左、右出汤键设备出汤工作时，屏幕显示对应的出汤序号与其设定值，设备停止工作时屏幕显示最后一次按键的出汤序号与对应的设定值。

4、温显：显示当前出汤的温度，显示范围0-99度；温限只在设定状态时显示设定温度值，设定范围0-99度。

- 设定方法

1、出汤量设定：按住设定键3秒钟后解锁进入设定程序，屏幕会出现设定序号闪烁，点按增加或减少键选择代表左汤头出汤量的设定序号1，然后再点按设定键切换到数量项的数码，数码每闪烁4次自动移位，期间点按增加或减少键输入闪烁位所需要的数值即可；完成设定后再点按设定键切换到设定序号项，选择代表右汤头出汤量的设定序号2，同样方法完成右汤头出汤量的设定；设定完成后设备会自动退出并保存程序。

2、出汤温度设定：选择序号5，再点按设定键切换到温度设定值，两位数码同时闪烁，按增加与减少键选择数值即可，设定后自动退出并保存程序。

3、汤量误差校准设定：右出汤头出汤量偏高，选择序号6适当增加汤泵流量值，反之出汤量偏低适当减少汤泵流量值，直至接近汤量的设定值为止；左汤头出量校准时选择序号7，校准方法同右汤头。

4、以上设定未涉及到的模式项是出厂设定项切不可更改；因操作有误未完成设定或需要修改设定值时，待设备退出设定程序后再进入程序重新设定。

五、操作说明

（一）、操作步骤

1、自动补水安装设备的确定保温水箱内有水，需人工加水的不能太满离上沿15厘米，然后給电加热；

2、将熬好的汤加入设备汤槽内，加入量不得超过汤位标记上线，然后盖上盖；

- 按下搅拌开关键，开启搅拌功能；

- 将出汤与清洗切换开关旋至出汤位，设备进入打汤状态；

- 将汤碗置于喷头下固定位，试用打汤1至2次，使设备管道充满单份出汤量准确后移交食客使用。

（二）、清洗方法（必须每日一次）：

1、首先关闭加热和搅拌开关，将出汤与清洗切换开关旋至清洗位；

2、如有余汤点按排汤清洗键或打开设备下面的排污阀排出余汤；

3、取下热水枪对准汤槽，按下启动热水枪开关，冲洗汤槽；

4、汤槽冲洗干净后关闭下面的排污阀，再用热水枪注入汤槽内少许热水；

5、点按排汤清洗键，汤泵工作，排出管道污水进入废水槽内（废水槽盖要拿下）或用容器接着倒掉，直至喷头排出的热水干净后，再排水20秒即可，点按排汤清洗键关闭。

6、清洗废水槽：揭开废水槽上盖，用热水枪冲刷干净即可；

5、消毒（建议每周一次）：首先将汤槽、输料泵和管道按上诉方法清洗干净，然后根据消毒剂说明，用温水调配消毒液于汤槽内，刷洗汤槽然后点按排汤清洗键排出，再重复用清水刷洗干净为止。

六、使用注意事项

1、每天用后必须坚持清洗，而且清洗干净到位，必要时使用消毒剂清洗，建议一周消毒一次；

2、汤泵内的硅胶管为易损件，每用一年必须更换一次，更换方法另附；

3、汤品内的软颗粒直径不得大于10毫米，否则会堵输汤管；

4、操作时汤碗等接汤容器要对准出汤嘴下面的固定位再按键，避免烫伤；

5、使用环境必须进行防鼠处理，避免老鼠咬伤设备管、线；

6、定期排水更换加热水箱里的水，时间一般30天为宜；

7、非专业人员或未经培训的人员切勿打开设备的电控箱以免危险；

8、设备故障报修时一定要描述清楚故障现象便于维修。

9、本公司拒绝对于任何因未按安装说明与操作要求而导致的故障负责。

七、设备备件清单

1、上水管一根； 2、塑料排水管一根。

八、售后服务电话：13001169285

北京隆亿通顺科技有限公司