熬汤机说明书

- 设备概述：

- 设备外尺：长×宽×高=1200×800×1350毫米

- 设备型号：DTJ16--3GA，火锅专用定制机。

- 设备总装机功率：16KW/380V，其中熬汤槽加热功率12KW/380V，保温功率3KW/220V，其它功率1KW。

- 设备结构：平台下左、中、右分别是储汤槽、保温水箱、熬汤槽；平台上左侧是机头，上有控制器、操作按键、打锅喷头，机头右侧有补汤喷头和热水枪；设备后侧为电控箱。

- 设备容量：熬汤槽容量150升，储汤槽容量100升，保温水箱容量30升。

- 防溅喷头：3个，出汤速度 250ml/秒；其中两个打锅，一个侧面餐间加汤；另配热水抢1个。

- 设备严格按食品级标准制作。

- 安装方法：

- 接电：严格按设备功率16KW/380V配标准的5芯线缆（必须有接地线），线缆预留长度2.5--3米，前端必须有控制和漏电保护开关。

- 供水：要求4分供水管道供水，用设备配备的专用水管连接上水。

- 下水连接：用设备配备的专用水管连接地漏，注意：下水要保证畅通，下水管不能折死弯。

- 设备按键功能说明

| 按键名称 | 功能 | 操作与显示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左汤大、汤小 右汤大、汤小 | 出汤功能键，左右喷头均可出大、小份。 | 点按一下出汤、出完自动停止 |  |
| 储汤清洗 | 用于储汤槽和两个喷头及管道清洗，一键控制两个泵、两个喷头同时排污。 | 点按一下两个喷头同时排污，再点按一下停止。 |  |
| 缺汤提示 | 储汤槽汤余量小于10升时提醒 | 灯亮、报警，凤鸣声。 |  |
| 转汤清洗 | 熬汤槽及管道的清洗排污；2、转汤泵的任意启停，用于任意数量的转汤； 3、定量转汤，受控储汤槽满后自动停止，受控熬汤槽无汤再工作20秒停止。 | 点按一下工作、点按一下停止。 |  |
| 补汤清洗 | 补汤喷头、管道及泵的清洗 | 点按一下工作、点按一下停止。 |  |
| 补汤按键 | 服务员餐间补汤喷头控制按键 | 点按一下工作、点按一下停止。 | 补汤喷头支架上 |
| 熬汤加热 | 控制熬汤槽的加热启停 | 按下灯亮工作，按出停止 |  |
| 加热选择 | 加热功率大、中、小的选择 | 档位旋钮式 |  |
| 保温加热 | 控制储汤槽加热开关 | 按下灯亮工作，按出停止 |  |
| 注水开关 | 控制熬汤槽的注水启停 | 点按一下工作、点按一下停止。 到达水位自动停止 |  |
| 热水枪 | 控制热水抢的启停 | 按下工作出热水，按出停止 |  |
| 电源 | 控制系统的电源启停 | 按下灯亮工作，按出停止 |  |

四、骨熬制方法：

1、设备自动注水140升，完成自动停止；

2、然后按比例将骨汤料加入汤槽内的料框内，給电加热熬制；

3、熬汤时间、用电大中小火均由人工控制，设备提供大、中、小火选择开关。

五、设定方法

1、出汤量出厂数据：左右喷头大份出厂默认1500毫升，左右喷头小份出厂默认1000毫升。

2、出汤量设定：长按右上角设置按钮3秒进入汤量数据界面，如下图所示:

根据需要选择并点按需要更改左大份、左小份、右大份、右小份的数值，然后直接修改数据，改后点按确定即可，其设置页面如下图所示：

3、汤量误差校准方法：如左出汤头出汤量偏高，选择并点按左泵流量值，适当增加数值，反之出汤量偏低适当减少汤泵流量值，直至接近汤量的设定值为止；右汤头出量校准选择右泵流量，校准方法同左。汤泵流量数值越大出汤量越少，数值越小出汤量越大。

4、出汤温度设定：在设定界面，点按温度值，直接修改数据即可。

六、操作方法：

1.按下电源开关，电源开关灯亮，设备待机状态。

2.依据熬汤熬制方法完成熬汤。

3.依据需要选择出汤键可以完成出汤。

七、清洗方法：

1.熬汤槽清洗：（关闭加热开关，保温开关）

①.排出余汤：打开下面的阀门排净余汤。

②用热水枪冲洗汤槽至干净。

③关闭下面阀门，用热水抢加热水于汤箱内。

④开启转汤清洗开关，清洗汤泵与管道，待转入保温箱的水干净即可。

2.储汤槽清洗

①打开下面的排污阀排净余汤。

②用热水枪冲洗汤箱至干净。

③关闭排污阀，用热水枪加热水于汤箱内。

④点按排汤清洗键（双头都要清洗），直至喷出水干净为止。

3、补汤泵与管道清洗：

点按补汤清洗按键，补汤喷头出水用汤壶接着，直至喷出水干净为止（非常重要）。

4、消毒（建议每周一次）：熬汤槽、储汤槽均可消毒处理。首先将汤槽、输料泵和管道按上诉方法清洗干净，然后根据消毒剂说明，用温水调配消毒液于汤槽和料缸内，刷洗汤槽然后点按排汤清洗键排出，再重复用清水刷洗干净为止。

八、使用注意事项

- 严格按照操作流程操作。

- 每天必须清洗，而且要清洗干净到位，内部传感器等件要格外清洗干净。

- 打开汤箱上盖要小心，避免烫伤，盖盖时要慢，盖要入位，盖严。

- 非定量转汤时，目测转汤，够量时及时关闭转汤泵。

- 汤泵内和料泵内的硅胶管均为易损件，每年至少更换一次。

- 非专业人士切勿打开电控箱，危险。

- 加热水箱下面有排水阀门，定期排水，一般60天一次。

- 设备带水带电尽量减少移动。

北京隆亿通顺科技有限公司